Хлористый Магний (Биомаг)

|  | ТВЕРДЫЙ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ РЕАГЕНТ БиоМаг-Антилед. Применяется в коммунальном хозяйстве для борьбы с гололедом на дорогах и дворовых территориях.Применение Противогололедного Реагента в соответствии с рекомендациями производителя не наносит вреда растениям и животным, так как магний хлористый с успехом применяется в растениеводстве и животноводстве как минеральная подкормка. |
| --- | --- |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Транспортировка и хранение.

БиоМаг-Антилед (Магний Хлористый) является пожаро-взрыво-безопасным, не токсичным и пригодным для перевозки любым видом транспорта. Может храниться на обычных складах и открытых площадках.

БиоМаг-Антилед (Магний Хлористый) гигроскопичен в распакованном виде. При хранении БиоМаг-Антилед (Магний Хлористый) на складах, следует обращать особое внимание на целостность упаковки.

2. Срок хранения.

БиоМаг-Антилед (Магний Хлористый) может храниться на складах, не теряя своих полезных свойств, в течение 3-х лет при соблюдении вышеуказанных условий хранения.

3. Применение.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ №1

До снегопада (предварительное действие)

распределить БиоМаг-Антилед равномерно по обрабатываемой территории (30-140 г/м2)

После снегопада

необходимо очистить поверхность от рыхлого снега распределить БиоМаг-Антилед равномерно по обрабатываемой территории (30-140 г/м2)

После оттаивания

очистить территорию от талого снега и льда распределить БиоМаг-Антилед равномерно по обрабатываемой территории (30-140 г/м2)

Расчет требуемого количества БиоМаг -Антилед

|  | Необходимое количество БиоМаг-Антилед в кг M | Средняя норма расхода 70 г на 1 м2 площади -. N | Площадь для обработки S | Количество применений* K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример: |  | 0.07 кг | 100 м2 | 15 раз в месяц |
|  | Формула для расчета месячной потребности количества реагента M =N*S*K Например: M =N*S*K= 0.07*100*15=105 кг |

* В соответствии с Распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16-06-2003 введено в действие ОДМ "Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах"...

| №пп | Показатели | Дата/период |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя дата начала зимней скользкости | 05 ноября |
| 2 | Средняя дата окончания зимней скользкости | 05 апреля |
| 3 | Продолжительность периода | 152 дня |
| 4 | Число дней со случаями образования зимней скользкости (при расчетах на весь зимний период принимаем 80 дней) | 79 дней |

Вышеприведенные данные условно свидетельствуют о том, что каждый второй день в зимний период требует применения противогололедного реагента (ПГР).

| Потребность в ПГР при среднем расходе (70 г/м2), в килограммах |
| --- |
| Площадь, м2 | Количество применений, раз |
|  | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 80 |
| 50 | 3,5 | 10,5 | 17,5 | 35 | 105 | 280 |
| 100 | 7 | 21 | 35 | 70 | 210 | 560 |
| 200 | 14 | 42 | 70 | 140 | 420 | 1120 |
| 500 | 35 | 105 | 175 | 350 | 1050 | 2800 |
| 1000 | 70 | 210 | 350 | 700 | 2100 | 5600 |
| 10000 | 700 | 2100 | 3500 | 7000 | 21000 | 56000 |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ №2

Скол сосулек:

Нанести ровный слой БиоМаг-Антилед на край образования сосульки (шириной 5-10 см, высотой 2-4 см ) по истечении 5 - 15 мин., если сосулька не упала слегка подтолкнуть ее шестом. Это позволит, Вам избежать повреждений водостоков.

4. Меры предосторожности.

Может вызывать эффект скольжения на полированных поверхностях : мрамор, гранит.

Не рекомендуется прямое соприкосновение с алюминиевыми конструкциями.

Рекомендуется избегать попадания БиоМаг-Антилед в глаза. В случае, попадания , рекомендуется промыть глаз большим количеством воды в течение не менее 10 минут.

БиоМаг-Антилед безопасен в обращении и обычно не вызывает раздражения кожи. Раздражение может возникнуть только в случае длительного контакта кожи с реагентом. Не рекомендуется работать с БиоМаг-Антилед лицам с очень чувствительной кожей не используя резиновых перчаток.

После работы с реагентом рекомендуется вымыть руки и другие части тела которые могли контактировать с ХММ - Биомаг (Магний Хлористый). Категорически не рекомендуется принимать внутрь.

5. Преимущества использования.

БиоМаг-Антилед инертен по воздействию на асфальт и бетон (старше 3-х месяцев).

БиоМаг-Антилед не оставляет характерных следов свойственных для других реагентов.

БиоМаг-Антилед имеет минимальную токсичность (при соблюдении норм применения).

БиоМаг-Антилед обладает минимальной коррозийностью к металлам.

БиоМаг-Антилед не воздействует на кожу обуви.

БиоМаг-Антилед экзотермичен (не воздействует на кожу человека).